## Slide 1: Riconoscimento del gait attraverso caratteristiche di segnali prodotti da wereable sensors
Autore: Andrea Palermo

## Slide 2: UNO SGUARDO AI SISTEMI BIOMETRICI
Definizione
Sistema informatico per riconoscimento identità
Hardware per acquisizione dati e software per analisi
Differenza con metodi ID-password: essere vs possedere/conoscere
Caratteristiche sfruttate
Fisiologiche: stabili nel tempo
  impronte digitali, colore e dimensione dell’iride, retina, sagoma della mano, forma dell’orecchio, fisionomia del volto
Comportamentali: influenzabili da fattori esterni
  scrittura, stile di battitura sulla tastiera, movimenti del corpo, andamento della camminata

## Slide 3: UNO SGUARDO AI SISTEMI BIOMETRICI
Casi d’uso
Tre tipi di operazione di riconoscimento
  Verifica dell’identità (1:1)
  Identificazione closed set (1:N)
  Identificazione open-set (1:N)

## Slide 4: RICONOSCIMENTO DELLA CAMMINATA
Obiettivi del tirocinio
Sviluppo sistema riconoscimento camminate
Modalità: Verifica
Valutazione e confronto
Tipi di approccio
Computer vision
Sensori indossabili ✅
  Vantaggi: meno elementi di disturbo, possibile autenticazione da dispositivo personale

## Slide 5: APPROCCIO SENSORI INDOSSABILI
Ulteriore suddivisione:
Algoritmi confronto vettori (DTW)
  Dati utilizzati: Serie temporali pure
Machine learning ✅
  Un modello per soggetto
  Dati utilizzati: Caratteristiche estratte da serie

## Slide 6: STRUMENTI UTILIZZATI
Dataset
ZJU-Gaitacc
  175 soggetti x 2 sessioni
  polso sinistro, spalla sinistra, lato destro del bacino ✅, coscia sinistra e caviglia destra
  Assi x, y, z
Linguaggi e librerie
Python 3.8
  tsfresh, pandas, scikit-learn
Bash

## Slide 7: 1) ESTRAZIONE CARATTERISTICHE
Caratteristiche:
Valori aggregati sui 3 assi
Estrazione con tsfresh
Risultato: 2289 caratteristiche (763 per asse)
Memorizzazione su csv

## Slide 8: 2) SELEZIONE CARATTERISTICHE
Scopo: mantenere solo informazioni rilevanti
2 tentativi
tsfresh (contemporaneamente a estrazione)  1421/2289
scikit-learn (+ libertà di scelta) e PFA ✅
  Eliminazione caratteristiche costanti  2158/2289
  Select percentile(45%) con Anova F Value  971/2158
    F = (varianza inter-gruppi)/(varianza intra-gruppo)
  PFA  400/971
    Basata su PCA, stesso scopo
    Procedimento algebrico  sfrutta PCA per individuare sottoinsieme caratteristiche

## Slide 9: 3)NORMALIZZAZIONE CARATTERISTICHE
Problema
Molte caratteristiche, scale potenzialmente diverse  allenamento modelli falsato
Procedimento
  : media
  : deviazione standard

## Slide 10: 4) PARTIZIONE DEL DATASET
Scopo
Insiemi alllenamento/test  costanti per tutti i soggetti
  Proporzione  70:30
  Equa distribuzione soggetti

## Slide 11: 5) CLASSIFICAZIONE
Per ogni soggetto X:
Binarizzazione identificatori
  [1,153]  [0,1]
  Sia allenamento che test (copia)
Upsampling classe minoritaria
  Equa distribuzione  apprendimento sbilanciato
  Soluzioni
    Downsampling  sconveniente
    Upsampling ✅  SMOTE

## Slide 12: CLASSIFICAZIONE
Allenamento
  Modello verifica identità X
  AdaBoost-Samme  pesi per calibrazione funzione decisione
    n: #istanze camminata
    pesi inziali:
    Allenamento e test con pesi iniziali
    Errori classificazione (casi difficili)  modifica pesi
    Ripetizione allenamento e test e scelta pesi migliori

## Slide 13: CLASSIFICAZIONE
Calibrazione probabilità
  Previsioni classi non sufficienti  probabilità necessarie per test
  Scopo
    Spostare in [0,1]
    Classificatore «ben calibrato»
      ~70% di istanze con p(id=1)=0.7 avranno identità effettiva 1
  Procedura: Regressione isotonica
    linea non decrescente e più vicina possibile a osservazioni

## Slide 14: CLASSIFICAZIONE
Test
  Insieme test dichiarante identità X
  Risultato: p(id=1) e p(id=0) per ogni istanza
    Memorizzate per calcolo performance complessive

## Slide 15: 6) VALUTAZIONE
Normale processo verifica  distanza/somiglianza + soglia
  Procedura adottata  probabilità come somiglianza
Scelta soglia  insieme iniziale: [0,1] con campionamento 0.01
  Per ogni soglia t:
    Predizioni
    Confronto predizioni – etichette classe (binarizzate)
      00GR, 01FR, 10FA, 11GA
    Calcolo ;

## Slide 16: VALUTAZIONE
Grafico FAR (decrescenti) e FRR(crescenti) al variare di t
FAR decresce velocemente, FRR più graduale
  Molti con p(id=1) < 0.01
Scelta soglia: EER
  Rate contemporaneamente meno elevati
  0.0144772662145381  ~1,45%
ZeroFAR: 0.0508167, 0.11978221
  Cruciale se sicurezza importante

## Slide 17: VALUTAZIONE
ROC  confronto FAR-GAR
  AUC: 0.9915839799643146

## Slide 18: VALUTAZIONE
DET  confronto FAR-FRR

## Slide 19: VALUTAZIONE
Usabilità e complessità sistema
2 fasi
  Selezione caratteristiche rilevanti e allenamento modelli  3h 43’
  Throughput rate  secondi
Scopo divisione  utilizzo in scenari reali (smartphone)

## Slide 20: CONFRONTO PERFORMANCE
Termine di paragone: De Marsico M., Fartade E., Mecca A. (2018). “Feature-based Analysis of Gait Signals for Biometric Recognition - Automatic Extraction and Selection of Features from Accelerometer Signals”
Confronto tecniche
  stesso dataset Zju-Gaitacc
  basato su estrazione e selezione caratteristiche più rilevanti
    Diverse tecniche estrazione, selezione e confronto
Risultati
  Scenario 1 e 2 (varianza)  EER = 20,2%
  Scenario 3 (PFA)  EER = 18,7%
  Miglioramenti probabilmente dovuti a tecnica confronto e PFA usato maggiormente

## Slide 21: CONCLUSIONI
Idea (De Marsico, Fartade, Mecca, 2018)  estrazione di caratteristiche può ridurre costo computazionale operazioni di verifica rispetto ad algoritmi di confronto segnali puri
  Possibilità di esecuzione su dispositivi mobili
  Problema: EER elevati
    Risolto (1,45%)  mantenuto costo computazionale contenuto + accuratezza migliorata
Possibili tentativi futuri  diversi algoritmi machine learning, con o senza resampling